## Slide 1
Caio Leocádio
Consultor Técnico | EPE
29 de Março de 2023
VI Conferência Nacional de PCHs e CGHs
Oportunidades e Desafios da Geração Hidrelétrica
Visão do Planejamento da Expansão da Geração

## Slide 2
Empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia
Desenvolvemos estudos e estatísticas energéticas para subsidiar a formulação, implementação e avaliação da política energética nacional
www.epe.gov.br
Integrante do Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE)
Sobre a EPE

## Slide 3
Panorama atual
da Geração Hidrelétrica

## Slide 4
Chart: 
| UHE | UTE | EOL | UFV | PCH | UTN | CGH
 | 0.5396 | 0.2408 | 0.1315 | 0.0433 | 0.0299 | 0.0104 | 0.0045
Panorama da geração hidrelétrica (UHE/PCH/CGH)
A fonte hidrelétrica representa hoje 58% da matriz elétrica brasileira
Fonte: SIGA ANEEL, em 22/03/2023
Potência Outorgada
PCH: 5.721 MW
CGH: 868 MW
Fonte: ANEEL - Ralie - Acompanhamento da Expansão da Geração
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
PCH | 131.53 | 102.72 | 188.71 | 186.38 | 182.1 | 184.14 | 176.77 | 114.14 | 217.09 | 53.3
CGH | 16.11 | 14.81 | 9.11 | 7.09 | 9.1 | 12 | 1 | 4.51 | 3.1 | 3.4
Acréscimo de Capacidade Instalada por ano (MW)
2023
193 GW
Fonte: SIGA ANEEL
Chart: Participação das fontes na geração de energia elétrica (%)

## Slide 5
Os Estudos de Planejamento e o PDE
Interfaces
Contextualização
Requisitos sistêmicos
Expansão indicativa
Oferta candidata

## Slide 6
Interfaces: Planejamento Decenal e Operação do SIN
CICLO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL
Elaboração de Cenários / Possibilidades de futuros
CENÁRIO DE REFERÊNCIA
ANÁLISES DE
WHAT-IFs
Cálculo dos requisitos de energia e potência
PLANEJAMENTO DA EXPANSÃO
Aderência ao panorama operativo
  Configuração do SIN
  Parâmetros de condições operativas
Visões de futuro
  Tendências da expansão
  Necessidade de investimentos
  Desafios e características operativas futuras
CASO BASE
OPERAÇÃO

## Slide 7
Planejamento: Contextualização
Deste modo tornou-se necessária a implementação de métricas que permitam quantificar quais são os serviços que o sistema irá precisar no futuro de modo a planejar a expansão e operação
Expansão baseada apenas no atendimento da projeção de demanda de energia média
Esta modalidade de expansão da oferta de eletricidade não seria mais seria capaz de prover a segurança almejada do sistema
Até o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2025, publicado em 2016, a expansão indicativa era baseada unicamente no requisito de ENERGIA

## Slide 8
A Resolução CNPE n° 29, de 2019, que estabeleceu as métricas para os novos critérios de suprimento
Portaria MME n° 59, de 2020, que estabeleceu os parâmetros associados a estas novas métricas.
Duas publicações são marcos relevantes nos avanços desta quantificação.
Esses são importantes instrumentos para melhor avaliação da adequabilidade dos produtos energia e potência no sistema, o que contribui para uma construção do planejamento da expansão e operação mais ajustados à nova realidade do sistema
Atualmente o planejamento decenal considera que a expansão deva atender aos critérios de suprimento de
ENERGIA e POTÊNCIA
Planejamento: Contextualização

## Slide 9
Plano Decenal de Expansão de Energia 2032 | 9
Chart: Requisito de Potência (MW)
Requisito para CVaR5%(PNS) ≤ 5 [%Demanda]
Requisito de potência calculado para métricas CVaR5%(PNS) e LOLP
Base Quadrimestral
Requisito de energia calculado para métricas CVaR10%(CMO) ≤ 800[R$/MWh]
e CVaR1%(ENS) ≤ 5 [% da Demanda]
Base Quadrimestral
Chart: Requisito de Energia (MWmédios)
CVaR10%(CMO) ≤ 800R$/MWh
Requisitos de energia e potência em base quadrimestral
Ganhos para a definição dos produtos a serem contratados na expansão
Considera as características sazonais da carga e do mix de geração
Expansão do sistema mais eficaz, melhorando os investimentos do setor.
Requisito de Energia
Requisito de Potência
Requisitos de energia e potência do SIN

## Slide 10
Chart: 
| UHE | PCH | Biomassa | Eólica | UFV Centralizada | UTE | MINI MICRO GD | RESPOSTA DA DEMANDA
DEZ/2031 | 114104.2 | 10165 | 16424.69 | 30336.4323 | 10383.1 | 38636.32 | 37218.4424 | 2311.35
PDE 2031 | Cenário de Referência: Expansão
Configuração do Cenário de Referência
O acréscimo de capacidade vai contribuir para o atendimento da demanda de energia e demanda máxima
Chart: 
| Hidrelétrica | PCH | Biomassa | Eólica | UFV Centralizada | Termelétrica | Geração Distribuída | Resposta da Demanda
DEZ/2021 | 108903.2 | 6829.8 | 14329.39 | 19599.9 | 4427 | 25027.06 | 8012.5981 | 0
2021
187 GW
2031
260 GW
Documentos disponíveis em https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2031
  + 3,3 GW de PCH/CGH até 2031
  Expansão limitada na faixa de 400 MW/ano a 800 MW/ano
  Estudos do PNE2050 indicam que expansão poderia ser entre 8,5 GW e 10,5 GW
Estudos ressaltam a importância de uma maior oferta de projetos para a expansão da fonte no país

## Slide 11
PDE | Oferta Hidrelétrica Candidata à Expansão
Disponível em https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-607/topico-591/Caderno%20de%20Par%C3%A2metros%20de%20Custos%20-%20PDE2031.pdfplano-decenal-de-expansao-de-energia-2031
Expansão da geração conforme Modelo de Decisão de Investimento (MDI): custos (fixos e variáveis) e outras características técnicas das usinas
UHE e PCH
UHE | Novos projetos: EVTE em andamento, com prazos compatíveis para entrada em operação no horizonte
UHE | Ampliação, modernização e repotenciação do parque existente
PCH: expansão limitada na faixa de 400 MW/ano a 800 MW/ano
UHE candidatas: conforme Avaliação Processual
Custos de implantação conforme qualidade e fase dos estudos

## Slide 12
Perspectivas e desafios para expansão de hidrelétricas

## Slide 13
Expansão por meio dos Leilões de Energia (ACR)
Geração
47 leilões
32 Leilões de Energia Nova
9 Leilões de Reserva
3 Leilões de Fontes Alternativas
3 Leilões Estruturantes
93.326 MW
Fonte: ANEEL
Potência por Fonte (MW)
Fonte: EPE
Fonte: EPE
Aumento do nº de projetos de PCH/CGH cadastrados nos leilões dos últimos anos
Preço de energia na ordem de 220 a 300 R$/MWh

## Slide 14
Aumento da expansão pelo Mercado Livre (ACL)
Perspectiva de aumento da participação hidrelétrica no ACL, por meio das PCH/CGH

## Slide 15
Perspectivas e desafios para expansão de UHE
Chart: 
| Hidrelétricas existentes | Potencial
Acima de 30MW | 102 | 52
Até 30 MW | 6 | 16
Numbers in
GW
Números em
GW
(ou em construção)
Fonte: EPE (jun 2017)
Capacidade de armazenamento do SIN apresentou pouca ampliação nos últimos anos
Não afeta terras indígenas, unidades de conservação ou quilombolas

## Slide 16
Modernização de UHE como parte da solução ...
Cerca de
100 GW
UHE existentes
50 GW
Com + 25 anos de construção
(média: 54 anos)
Atributos:
CAPACIDADE
e
FLEXIBILIDADE
Entre
3 e 11 GW
De capacidade adicional apenas no parque existente
(51 UHE)
Fonte: EPE
A International Hydropower Association (2019) projeta que até 2030 mais da metade da capacidade instalada de UHE no mundo terá passado por R&M. Em 2050, todas as atuais usinas deverão ter realizado alguma ação de reabilitação.
No Brasil ...
Potencial que pode ser explorado nos leilões de reserva de capacidade na forma de potência
Importante avaliar potencial das PCH!
      Avaliação preliminar do potencial de repotenciação e modernização de UHEs
      Estimativas de investimento
      Desafios regulatórios

## Slide 17
Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHR): Desafios para inserção em mercados de energia elétrica (fevereiro/2021)
Possíveis aplicações, produtos, serviços e benefícios
Principais barreiras não-técnicas
Experiência internacional relevante
International Forum on Pumped Storage
(novembro/2020 – setembro/2021)
Melhores práticas internacionais (13 países, +70 organizações)
Divulgar papel das UHR na transição energética e na operação dos sistemas elétricos no futuro.
Subsidiar formulação de políticas
Tecnologia / Sustentabilidade / Mercado
https://pumped-storage-forum.hydropower.org/
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-561/EPE-DEE-NT-013_2021-r0.pdf
Oportunidades para as Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHR)
Estudos preliminares mostram condições topográficas favoráveis e potenciais próximos aos centros de carga, fora de áreas de proteção ambiental;
As necessidades futuras do sistema são compatíveis com os atributos das UHRs (flexibilidade, capacidade);
Processo de modernização do setor elétrico: momento favorável para sugerir adaptações na regulamentação, procedimentos e desenhos de mercado;
Aprimorar ferramentas e metodologias de representação das UHR no planejamento da expansão da oferta

## Slide 18
Complexidade socioambiental para expansão
Modernização e repotenciação
Atualização do potencial hidrelétrico
Vulnerabilidade da geração hidrelétrica devido às mudanças climáticas
Expansão da integração energética com outros países da América
Papel das hidrelétricas e reservatórios no sistema elétrico futuro
Endereçar os efeitos de uma eventual alteração do papel das hidrelétricas na operação do sistema: avanços metodológicos e desenho de mercado para valoração de outros serviços
Agenda de diálogo
Aprimorar normativos e ações para encorajar a modernização de UHE
Aprimoramento dos critérios e procedimentos para estudos de inventário e viabilidade de UHE
Melhorar a compreensão dos efeitos das mudanças climáticas na geração hidrelétrica e no potencial remanescente
Estruturar banco de dados e informações para ampliar a integração regional
2020 - 2030
2030 - 2040
2040 - 2050
Visão de médio e longo prazo para as hidrelétricas

## Slide 19
www.epe.gov.br
Obrigado